## Slide 1
STUDIO E PROGETTO DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
PRESSO IL COMUNE DI CORATO
Francesco Grassi: Tecnico del risparmio energetico e delle energie rinnovabili per A.S.I.P.U. S.r.l.
Ing. Claudio Amorese: Consulente per A.S.I.P.U. S.r.l.

## Slide 2: PIANO INDUSTRIALE AZIENDALE
A.S.I.P.U. S.r.l. all’interno del proprio piano industriale 2022-2024 prevede la possibilità di acquisire la gestione degli impianti tecnologici ed energetici del Comune di Corato, con prospettive di concreta implementazione tecnologica e valorizzazione economica.
Tra gli obbiettivi della società c’è la possibilità di individuare e sviluppare soluzioni alternative per soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle utenze del comune di Corato.
A.S.I.P.U. si propone come ente gestore di impianti e di avviamento di ulteriori azioni finalizzate a massimizzare il risparmio energetico per il Comune di Corato, anche tramite l’istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile.

## Slide 3: COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
Una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è produrre e condividere energia rinnovabile.
La CER si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di diversi membri associati ed è un organo autonomo i cui principi fondamentali sono espressi dal proprio statuto costitutivo.
Le Comunità hanno benefici di natura economica, ambientale e sociale. Esse:
producono energia verde
generano risparmio e/o guadagno economico legato ad incentivi economici su autoconsumo e vendita dell’energia prodotta non consumata e immessa nella rete elettrica
Evitano sprechi di risorse energetiche.
La CER si serve di cabine elettriche e di impianti di produzione energetica situati in loco, riducendo al minimo il trasporto dell’energia.

## Slide 4: STATUTO DELLA COMUNITÀ
Lo Statuto o atto costitutivo della Comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti elementi essenziali:
avere come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
specificare che gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
specificare che la Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
specificare che la partecipazione dei membri/azionisti alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
individuare un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

## Slide 5: COME FUZIONA UNA COMUNITÀ ENERGETICA
Una comunità energetica è costituita da singole utenze che decidono di raggrupparsi per ottimizzare le risorse energetiche a loro disposizione.
Una comunità è circoscritta lungo un’area territoriale a valle di una cabina primaria.
Possono far parte della stessa comunità tutte le utenze che utilizzano cabine secondarie sottese alla stessa cabina primaria.
Le cabine sono strutture di proprietà dell’ente di gestione dell’energia; esse servono a trasportare l’energia elettrica da produzione a utenza.
Esempio Cabina Primaria
Esempio Cabina Secondaria

## Slide 6: COME FUZIONA UNA COMUNITÀ ENERGETICA
Una cabina primaria (cabina AT/MT) trasforma l’energia in alta tensione in energia in media tensione.
Una cabina secondaria (cabine MT/BT) trasforma l’energia elettrica ricevuta dalle cabine primaria da media tensione a bassa tensione.
Le cabine secondarie ricevono energia dalla cabina primaria, la trasformano e cedono l’energia elettrica alle utenze, in tensione da loro richiesta.
Schema semplificato cabine-utenze CER

## Slide 7: TIPOLOGIE DI UTENZE
All’interno della CER ci sono tre differenti tipologie di utenti:
Utente Produttore: utente il cui unico compito è produrre energia elettrica da immettere nella comunità con propri impianti (esempi: pale eoliche, pannelli fotovoltaici, sistemi idroelettrici);
Utente Consumatore: è un utente della comunità che consuma per il proprio fabbisogno energetico la corrente prodotta dalla stessa (esempio: condominio o abitazione privata);
Utente Produttore e Consumatore (PC): utente che produce autonomamente, con dei propri impianti, energia elettrica per soddisfare il proprio fabbisogno energetico. Se questa è in eccesso, viene ceduta alla comunità, se questa è inferiore rispetto al fabbisogno del PC, il PC «consuma» energia della comunità derivante da altri impianti.
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Fig.1: Esempio utente produttore
Fig.2: Esempio utente consumatore
Fig.3: Esempio utente Produttore e Consumatore

## Slide 8: COME È GESTITO IL FLUSSO DI ENERGIA ELETTRICA?
La CER è collegata alla rete elettrica pubblica.
Se la comunità consuma meno energia di quanto produce, cede l’energia rimanente alla rete, con le modalità e finalità scelte dalla comunità.
Se, invece, la comunità consuma più energia di quanto produce, questa preleva energia elettrica dalla rete pubblica.
Il regolamento della comunità energetica dovrà gestire i flussi di energia all’interno della comunità stessa.
Schema semplificato gestione flusso energia elettrica
E.P. = Energia Prodotta
E.C. = Energia Consumata
E.S. = Energia Scambiata (E.P. – E.C.)
P.C. n = Produttore e Consumatore («n» numera l’utenza)

## Slide 9: BILANCIO ENERGETICO DELLA COMUNITÀ
Definiti i seguenti parametri:
Energia Prodotta dalla Comunità (EPC): sommatoria dell’energia prodotta da tutti i produttori e produttori/consumatori (EPC = E.P.1 + E.P.2 + ………..+ E.P.n);
Energia Consumata dalla Comunità (ECC): sommatoria dell’energia consumata da tutti i consumatori e produttori/consumatori (ECC = E.C.1 + E.C.2 + .....…… + E.C.n);
si definisce Energia AutoConsumata (EAC) il valore minimo tra EPC e ECC.
Ai fini dello studio del bilancio energetico, possiamo dire che la CER è efficiente se EPC = ECC.
Questa situazione ideale è difficilmente raggiungibile, tuttavia i due scenari possibili sono comunque vantaggiosi per i membri della comunità:
Se EPC < ECC, la comunità evita sprechi energetici e guadagna tramite gli incentivi del G.S.E sull’autoconsumo.
Se EPC > ECC, la comunità evita sprechi energetici e guadagna sia tramite gli incentivi del G.S.E sull’autoconsumo, sia sull’energia immessa in rete e venduta a libero mercato.

## Slide 10: GSE (Gestore dei servizi energetici)
GSE S.p.A. (Gestore dei servizi energetici), società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, eroga incentivi economici ad autoconsumatori e comunità energetiche per sostenere e promuovere la promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.
Per l'ammissione al servizio gli impianti di produzione (o porzioni di impianto) facenti parte della configurazione o che rilevano per la configurazione devono essere alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino all'adozione da parte del MiTE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e di ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.lgs. 199/21, e avere potenza non superiore ai 200 kW. Sono ammessi solo gli impianti di nuova costruzione o i potenziamenti di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.

## Slide 11: CONTRIBUTO GSE
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell'impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l'energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa.
Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto alle CER dal GSE, per un periodo di 20 anni:
un corrispettivo unitario (Rimborso oneri), individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione;
una tariffa premio 110 €/MWh.
La tariffa premio non spetta sull'energia elettrica condivisa ascrivibile:
alla quota di potenza (≤ 20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del Superbonus;
alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs. 28/2011;
agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti).
Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.

## Slide 12: CONTRIBUTO GSE
È sempre possibile, inoltre, richiedere al GSE la cessione dell'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti operanti nella CER, alle condizioni del Ritiro Dedicato.
I contributi economici spettanti all'energia condivisa nell'ambito della comunità sono alternativi agli incentivi di cui al D.M. 04/07/2019 e al meccanismo dello Scambio sul Posto.
Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o, in alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, delle detrazioni di cui dall'articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus).
In caso si usufruisca delle detrazioni di cui dall'articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus) è prevista la cessione in favore del GSE dell'energia immessa in rete.
Resta fermo comunque, nei suddetti casi, il diritto al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera.
L'invio della richiesta di accesso al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa può essere fatto solo dal Soggetto Referente della comunità.

## Slide 13: IMPORTO DOVUTO AL GSE
Il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE è pari a quello stabilito dal D.M. 24/12/2014 per gli impianti in Scambio sul Posto.
La tariffa da corrispondere è costituita da un corrispettivo fisso per ciascuna configurazione e da uno variabile in funzione della potenza di ciascun impianto facente parte della configurazione (vedi tabella).
Si applica, inoltre, un contributo aggiuntivo di 4 €/anno per ogni punto di connessione facente parte della configurazione (numero massimo di punti registrati nell'anno nell'ambito della configurazione).
Le tariffe sono dovute su base annua e riconosciute al GSE mediante compensazione delle somme erogate.

## Slide 14: BILANCIO ECONOMICO DELLA COMUNITÀ
Nella seguente tabella sono racchiuse tutte le voci facente parte del bilancio economico della comunità.

## Slide 15: BILANCIO ECONOMICO DELLA COMUNITÀ
Come si può notare il bilancio ha dei valori in funzione di parametri non noti a priori.
Ai fini dei nostri calcoli, si suppone che:
ci sia una produzione annua di energia pari a 1.500.000 kWh
il 10% dell'energia prodotta sia immessa in rete
siano presenti 20 utenze produttori o produttori-consumatori con impianti da 54 kWh
siano presenti 20 utenze consumatori
l'incentivo rimborso oneri sia pari a 8 €/MWh
Il bilancio economico si presenta così definito nella prossima tabella.

## Slide 16: GESTIONE UTILI COMUNITÀ
Definiamo Ricavi autoconsumo come la somma di tutte le voci in entrata, fatta eccezione per il Rimborso Oneri, meno le Spese generali.
Per Spese generali si intende la sommatoria di tutte le voci in uscita fatta eccezione la spesa di manutenzione impianti.
La distribuzione degli utili è così schematizzata.
N.B. : Ciascun socio percepisce il proprio contributo in proporzione alla propria energia autoconsumata (per Fondo Autoconsumo) o immessa (per Fondo Produzione).
CONSUMATORI
PRODUTTORI
PRODUTTORI
E
CONSUMATORI
Rimborso Oneri
Ricavi autoconsumo
Spesa Manutenzione impianti
FONDO PRODUZIONE
FONDO AUTOCONSUMO

## Slide 17: OBBIETTIVI E PIANO OPERATIVO
Con l’istituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, A.S.I.P.U. ha l’obbiettivo di:
abbattere i costi energetici del Comune di Corato, usufruendo degli incentivi del GSE;
evitare sprechi energetici;
convergere tutta l’energia della città all’interno della stessa.
Il piano operativo prevede:
l’istituzione della comunità avente tra i membri il comune di Corato;
l’implementazione e/o l’attivazione di nuove soluzioni di produzione di energia rinnovabile;
la gestione della comunità e dei rapporti con il GSE;
la ridistribuzione, in collaborazione con il Comune di Corato, delle risorse economiche ottenute dal comune tramite il GSE.
Notes: ripara